## Slide 2: MEZZI UTILIZZATI PER IRRORARE
2 Elicotteri tipo BELL 47(G4, G5)
Irrorazione Ultra low volume (ULV) ad una pressione di 50 psi e con soluzione di 220 litri/100 ettari.
6 ugelli (beck) di diametro 0,08 inch., che a seconda dell’altezza delle piantine di riso cambiano gradualmente durante il periodo di coltivazione, fino a raggiungere 0,04 inch.

## Slide 3: DOSAGGIO DEI PRODOTTI
n. | SOSTANZA | DOSAGGIO
1 | Temephos 50 EC (liquido) | 20 ml /1000mq.
2 | Bti | 20 ml/ 1000mq.
3 | Diflubensuron | 50 gr/ 1000mq.
4 | Temephos 1 SG (granuli) | 2 Kgr/ 1000mq.

## Slide 4: CONTROLLO DEL GRADO DI MOLESTIA
Prevede:
Installazione di trappole luminose (UV).
Metodo delle “esche umane” (H.B.).
TRAPPOLA LUMINOSA (UV)

## Slide 5: A seguito di interventi piu’ frequenti e di metodi di lotta globali, con il passare degli anni il numero delle zanzare sane catturate diminuisce. La situazione nell’anno 2003 e’ diversa a causa del fatto che in quel particolare anno le irrorazioni nell’ambiente urbano erano state fatte in ritardo. Le punte nei mesi di luglio sono fenomeni ordinari e sono dovute alle alte temperature, al maggior numero di ore di luce e alla comparsa di un gran numero di zanzare della specie anophele.

## Slide 6: PROSPETTO DELLE IRRORAZIONI E DELLE AREE DELLE RISAIE IRRORATE NEGLI ANNI 1998-2004 (in migl. mq.)
ANNI | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
SUPERFICIE DELLE RISAIE | 55000 | 43000 | 40000 | 37000 | 33500 | 36500 | 40000
IRRORAZIONI | 217300 | 215300 | 273300 | 273115 | 244643 | 226500 | 242544

## Slide 7: DIAGRAMMA IRRORAZIONI AEREE - SUPERFICI RISAIE (in migl. mq.) NEGLI ANNI 1998-2004

## Slide 8: IRRORAZIONI AEREE DELLE RISAIE DELLA PROV. DI SERRES IN CIASCUN MESE DEGLI ANNI 1998-2004

## Slide 9: COSTO DEL PROGRAMMA
Il costo del programma per la zona delle risaie corrisponde al 52% del costo complessivo del Centro CLZ & PC Prov. di Serres
Inoltre il costo/abitante della zona e’ di 54,63 €
RIPARTIZIONE DEI COSTI | %
COSTO IRRORAZIONI AEREE | 55,40073392
COSTO IRRORAZIONI DA TERRA | 5,209254916
COSTO FITOFARMACI | 34,0937117
COSTO PRELIEVI | 4,854765324
COSTO CARBURANTE | 0,188283096
COSTO MANUTENZIONE | 0,18975273
COSTO MATERIALI DI CONSUMO | 0,063498318

## Slide 10: PROBLEMI CHE SI PRESENTANO DURANTE L’ESECUZIONE DELL’OPERA NELLE RISAIE
Le risaie sono a contatto diretto con le aree abitate.
Nelle risaie ci sono ostacoli naturali ed artificiali.
La rete stradale locale, tra i campi, e’ in cattivo stato
La rete di irrigazione e drenaggio delle risaie e’ obsoleta.
La soluzione irrorata ha una scarsa penetrazione quando iI fusti delle piantine di riso sono cresciuti.
I valori locali di pH del terreno sono alti e si accumula materiale organico.

## Slide 12: Electricity pylons and trees obstruct air sprayings

## Slide 13
RETE STRADALE DELLE RISAIE IN CATTIVO STATO

## Slide 14
VEGETAZIONE NEI CANALI
DI IRRIGAZIONE CHE OSTACOLA
L'IRRORAZIONE
RETE DI IRRIGAZIONE FITTA E DISORDINATA

## Slide 15
FUSTI DI PIANTINE INCLINATI

## Slide 16: Non esistono metodi di gestione delle risaie che abbiano lo scopo di ridurre la popolazione di zanzare, da applicare in concertazione con altri enti o singoli cittadini, perche’:
Non esiste una rete di irrigazione e drenaggio moderna
I produttori che coltivano riso sono molti

## Slide 17
Si applicano i codici nazionali per una corretta pratica agricola
Licenza di irrorazione con aereo o elicottero con prodotti approvati (Temephos, Bti, Diflubenzuron)
Dopo la raccolta del riso, controllo dei residui di prodotto irrorato dall’alto.

## Slide 18: CONCLUSIONI
Riduzione del grado di molestia dal giorno in cui e’ stato attivato il CENTRO CLZ & PC della provincia di Serres
Alto costo di applicazione alle risaie
Necessita’ di una tempestiva programmazione di applicazione dei metodi di lotta
Necessita’ di disporre di una rete di irrigazione moderna e di metodi globali di gestione delle risaie in collaborazione con enti e produttori.

## Slide 19: GRAZIE